パラグライダー飛行試験報告書

| 機体名称 式 型 カテゴリー：Ｔ・Ｓ・Ｐ・Ｃ |  |
| --- | --- |
| パイロット名 パイロット重量（含装備） kg |  |
| 場 所 試験時総重量 kg |  |
| 試 験 項 目 | 内 容 | 結 果 |  |
| 1) 離陸特性 | 取扱説明書の指示に従って離陸できる。 | YES NO |  |
| 2) 着陸特性 | 複雑な操作をせずに、脚で安全な着陸ができる。 | YES NO |  |
| 3) 速度範囲 | [S,P]フルグライド速度と最小速度との差が10km/h以上ある。 | YES NO |  |
| ﾄﾘﾏｰ(有､無) | 計測したフルグライド速度（トリマー全開） | km/h |  |
|  | 計測したフルグライド速度（トリマー全閉） | km/h |  |
|  | 計測した最小滑空速度（トリマーON） | km/h |  |
| 4) 補助操縦 | 最高速度で正常に飛行し、飛行範囲から逸脱しない。 | YES NO |  |
| 装置 | 計測した最高速度 | km/h |  |
|  | 最低速度で正常に飛行し、飛行範囲から逸脱しない。 | YES NO |  |
| 5) 縦安定[S,P] | [S]ノーズダイブ角が45°を越えることなく、飛行方向に |  |  |
|  | 変化はなく、自然に正常な飛行状態へ復帰する。 | YES NO |  |
|  | [P]ノーズダイブ角が90°を越えることなく、飛行方向の |  |  |
|  | 変化は90°以内で、自然に操縦可能な飛行状態へ復帰する。 | YES NO |  |
| 6)ディープスト | (1)ブレークコードによる場合 |  |  |
| ールからの回 | [S]ノーズダイブ角45°以内で、4秒以内に自然に復帰し、 |  |  |
| 復 | 飛行方向の変化は90°を越えない。 | YES NO |  |
|  | [P,T]ノーズダイブ角90°以内で、4秒以内に自然に復帰し、 |  |  |
|  | 飛行方向の変化は90°を越えない。 | YES NO |  |
|  | [C]ディープストールが続く場合、回復操作後4秒以内に |  |  |
|  | ノーズダイブ角90°以内で、操縦可能な飛行に復帰 | YES NO |  |
|  | (2)Ｂストール後、ゆっくりＢライザーを戻した場合[S,P] |  |  |
|  | [S]ノーズダイブ角45°以内で、4秒以内に自然に復帰し、 |  |  |
|  | 飛行方向に変化はみられない。 | YES NO |  |
|  | [P]ディープストールが続く場合、回復操作後4秒以内に |  |  |
|  | ノーズダイブ角90°以内で、操縦可能な飛行に復帰 | YES NO |  |
|  | (3)Ｂストール後、瞬時にＢライザーを戻した場合 |  |  |
|  | [S]ノーズダイブ角45°以内で、4秒以内に自然に復帰し、 |  |  |
|  | 飛行方向に変化はみられない。 | YES NO |  |
|  | [P,C,T]ディープストールが続く場合、回復操作後4秒以内に |  |  |
|  | ノーズダイブ角90°以内で、操縦可能な飛行に復帰 | YES NO |  |
| 7)旋回性能 | [S]所要時間18秒以内で８の字旋回を完了できる。 | YES NO |  |
|  | [P]所要時間20秒以内で８の字旋回を完了できる。 | YES NO |  |
|  | [T,C]所要時間23秒以内で８の字旋回を完了できる。 | YES NO |  |
| 8)操縦性 | [S,P,T]急旋回の際、飛行範囲を逸脱しない。 | YES NO |  |
|  | [C]急旋回の後、自然に操作可能な飛行に復帰する。 | YES NO |  |
|  | （次ページに続く） |  |  |

| 9)ウイング | [S,T]飛行範囲を逸脱しない。 | YES NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| オーバー | [P]90°以下で正常な飛行に復帰する。 | YES NO |  |
|  | [C]90°以下で操縦可能な飛行に復帰する。 | YES NO |  |
| 10)非対称タック | [S]4秒以内及び飛行方向に変化180°以内で、操縦可能な |  |  |
|  | 飛行へ自然に復帰する。 | YES NO |  |
|  | [P,T]360°1旋転又は経過しても操縦可能な飛行へ自然に |  |  |
|  | 復帰しない場合、取扱説明書の指示に従って操縦すれば |  |  |
|  | 90°及び4秒以内に正常な飛行に復帰する。 | YES NO |  |
|  | [C]360°1旋転又は経過しても操縦可能な飛行へ自然に |  |  |
|  | 復帰しない場合、取扱説明書の指示に従って操縦すれば |  |  |
|  | 360°及び4秒以内に正常な飛行に復帰する。 | YES NO |  |
| 11)非対称タック | [S]360°以内で自然に操縦可能な飛行に復帰する。 | YES NO |  |
| の保持 | [P]360°1旋転又は経過しても操縦可能な飛行へ自然に |  |  |
|  | 復帰しない場合、取扱説明書の指示に従って操縦すれば |  |  |
|  | 90°及び4秒以内に正常な飛行に復帰する。 | YES NO |  |
|  | [C]360°1旋転又は経過しても操縦可能な飛行へ自然に |  |  |
|  | 復帰しない場合、取扱説明書の指示に従って操縦すれば |  |  |
|  | 360°及び4秒以内に正常な飛行に復帰する。 | YES NO |  |
|  | [T]720°以内で自然に操縦可能な飛行に復帰する。 | YES NO |  |
| 12)非対称 | [S]飛行方向に変化がどちらへも90°を超さず、自然に正常 |  |  |
| ストール | な飛行に復帰する。 | YES NO |  |
| [S,P,T] | [P,T]180°旋転しても操縦可能な飛行へ復帰しない場合、 |  |  |
|  | 取扱説明書の指示に従って操縦すれば、90°以内で正常な |  |  |
|  | 飛行に復帰する。 | YES NO |  |
| 13)対象タック | [S]ノーズダイブ角45°を超さずに、4秒以内に自然に |  |  |
| [S,P] | 操縦可能な飛行に復帰する。 | YES NO |  |
|  | [P]4秒以内に操縦可能な飛行に復帰しない場合、取扱 |  |  |
|  | 説明書の指示に従って操作すれば、4秒以内に、飛行 |  |  |
|  | 方向の変化が操作開始時の方向から左右45°を超えず、 |  |  |
|  | かつノーズダイブ角が90°を超えることなく、正常な飛行 |  |  |
|  | に復帰する。 | YES NO |  |
| 14)スパイラル | [S]360°以内で自然に正常な飛行に復帰する。 | YES NO |  |
| 安定 | [P]360°以内で自然に操縦可能な飛行に復帰する。 | YES NO |  |
|  | [C]360°旋回しても操縦可能な飛行へ自然に復帰しない場合 |  |  |
|  | 取扱説明書に指示に従って操作すれば、次の360°旋回以 |  |  |
|  | 内で正常な飛行に復帰できる。 | YES NO |  |
|  | [T]720°以内で自然に操縦可能な飛行に復帰する。 | YES NO |  |
| 備 考 |  |
| テ ス ト 年 月 日 | 天 候 | 風 向 | 風 速 | 気 温 | 気 圧 |  |
| 年 月 日 |  |  | m/s | ℃ | hpa |  |
| 使用速度計： 同取付位置： |  |

テストパイロット・サイン